# ERROR CODE LIST

- Clear Jam Staple

5si Mopier

  - 종이 걸림, 토너 순으로 점검

  - Control PCA 교체 권장

- Close Printer Cover / Printer Open

All Printers

  - 토너장착이 제대로 되어 있나 확인 할 것.

  - DC Power Suppy 불안정할수 있다. 전원을 껏다가 다시 켜볼 것.

  - DC Control 불안정할수 있다. 교체 후 Test 권장.

  - 잡음이 나는지 확인한 후 메인 기어를 확인 할 것.

- Install Toner Cartribge / No Cartribge

All Printers

  - 토너 교체

  - High Voltage, Power Supply 순으로 점검 교체 권장

- Remove Paper Jam

All Printers

  - 토너 부분과 Fuser Ass’y 부분에 종이 걸렸있는지 확인할 것.

- Tray X Empty / X Load / Paper Out

All Printers

  - Tray 에 종이 없다는 메시지 입니다. Tray 선택을 확인하시고 용지가 없는지 확인할 것.

  - Tray Sensor 점검. 용지 Size 점검.

- 13 Paper Jam

All Printers

  - 일반적으로 종기걸림 메시지 입니다.

  - 종이가 Pick-up 되면서 배출되는 경로를 확인하시고 종이를 제거하시면 됩니다.

- 18 MIO ERR

All Printers

  - 네트웍 카드 인식 안 되는 메시지 입니다. LAN Card 교체를 해야 합니다.

- 20 Err / Mem Overflow

All printers

  - 메모리 부족으로 일어나는 메시지 입니다.

  - 메모리 추가를 하셔야 해결 됩니다.

- 21 ERR / Print Overrun

All printers

  - 데이터 오류현상 입니다. 한꺼번에 여러 데이터가 묶인 경우 일쑤도 있습니다. 인쇄를 취소하시고 다시 한번 시도를 해 보십시오.

- 22 ERR / I/O Config Err / Par I/O Err / MIO Err

All Printers

  - Lan Card 점검하고, Formatter Board 교체를 해봐야 합니다.

- 23 I/O  not Ready

All Printers

  - LAN Card 인식이 되어 있는지 확인하십시오. Self Test.

- Job Memorry Full

All Printers

  - 데이터가 엉커서 생기는 증상입니다.

- PS Err 16

All Printers

  - I/O timeout LAN Card, 네트웍 케이블을 점검하십시오.

- 30 PS Err 22 or 25

All printers

  - PostScript 불량으로 인한 메시지 입니다. 교체를 권장합니다.

- 30.1.1. Disk Failure

5SI

  - 옵션으로 추가하신 DISK Err 입니다. 교체권장

- 40.x Err

5SI

  - 40.1 MIO Port 1 Err

  - 40.2 MIO Port 2 Err

  - 포트 불량으로 전송이 되지 않는 현상입니다. 살아있는 포트가 없으면 교체권장

- 41 Err

All Printers

  - 일시적으로 나타나는 증상입니다. 프린터 제 시동 권장.

  - Formatter Board, DC Control, 순으로 점검해야 합니다.

- 41.x Err

5SI

  - 41.1 Laser/Scanner 불량입니다.

  - 41.2 Laser/Scanner 불량입니다

  - 41.3 종이 Size 점검을 하십시오.

  - 41.4 DC Control, Formatter 케이블을 점검하십시오.

- 50 Err

All Printers

  - Fuser Ass’y, Power Supply 순으로 교체 점검하십시오

  - 일시적으로 일어나는 현상 입니다. 전원 끄고 15분 후에 다시 켜보시고 Test 하십시오

5P,6P,5L,6L

  - Fuser Ass’y, DC control 순으로 교체 권장

- 51 ERR

All Printers

  - Laser Scanner Err 교체 권장

- 52 Err

5

  - Laser Canner Err 교체 권장

5P,5L,6P,6L

  - Laser Scanner, DC Control 순으로 점검 교체 권장

- 52.x Err

5SI

  - 52.1 Scanner Startup failure

  - 52.2 Scanner Rotation Failure

- 53.XY.ZZ Err

5/5SI/5P/6P

  - X : 0 Rom, 1 RAM, 2 Flash

  - Y : 0 Formatter PCA, 1 1 Simm Slot 1, 2 Simm Slot 2, 3 Simm Slot 3, 4 Simm Slot 4

  - ZZ : 0 Unsupported Memory, 1 Unrecognized Momory, 3 Failure RAM Size

  - 4 Exceeded max RAM Size, 5 Exceeded max ROM Size, 6 Invailid Simm Speed,

  - 7 Simm reporting info, incorrectly, 8 Simm RAM parity Err, 9 Simm ROM mapped to an Unsupported address, 10 Simm address conflict, 11 Rom out of bounds

  - 12 Could not make temporary mapping

- 54 Err

5SI

  - 양면 인쇄장치 교체 권장

- 55 Err

All Printers

  - DC Control, formatter, Paper Input, Main Motor 순으로 점검 교체 권장

- 57.x Err

5SI

  - FAN Motor 교체 권장

5, 5P, 6P

  - Main Motor 교체 권장

- 58 Err

5, 5P, 6P

  - FAN 케이블 점검

- 59.x Err

5Si

  - 59.1 Main motor startup Err

  - 59.2 Main motor rotation Err

  - Main Motor 교체 권장

  - DC Control 점검 교체 권장

- 61, 62 Err

All Printers

  - Simm Slot Err, Simm 점검, Fomatter 점검, 교체권장

  - 63 ~ 65 Err Formatter 점검 교체 권장

- 67 Err

5

  - Formatter 교체 권장

4V

  - Paper Guide 교체 권장

- 68 Err

All Printers

  - NVRAM Err Formatter 교체 권장

- 69 Err

All Printers

- LAN Card, Formatter 점검 권장

- 70 ~ 71 Err

All Printers

  - Simm Slot Err Formatter 점검 교체 권장

- 72 Err

All Printers

  - Formatter Err 점검 교체 권장

- 79 Err

All Printers

  - 한글 폰트 교체 권장

- 80 MIO ERR

All Printers

  - MIO Card Err 교체 권장

- 81 Err

All Printers

  - Formatter Err 점검 교체 권장

- Postscript Rom Failure

All Printers

  - Postscript 교체 권장

- PostSript ROM Faliure

All Printers

  - PostScript ROM Err Simm 인식 안되므로 나타나는 현상입니다. 점검, 교체 권장